PROJEKTANT:                                               Warszawa, dn. 27 luty 2009 r.

mgr inż. Anna Wasielewska

upr. bud. nr MAZ/0162/PWOK/03

Oświadczenie

projektanta i osoby sprawdzającej projekt budowlany.

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że:

P R O J E K T     B U D O W L A N Y

„Remont drogi powiatowej nr 4361W ul. Lipińska w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do Al. Niepodległości w Wołominie”

Sporządzony w: LUTY 2009 roku

dla:

Powiat Wołomiński

Ul. Prądzyńskiego 3

05-200 Wołomin

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

O P I S     T E C H N I C Z N Y

Do projektu budowlanego remontu drogi powiatowej 
nr 4361W (ul. Lipińska) na odcinku od ul. Legionów do 
ul. Sikorskiego w Wołominie

# Podstawa opracowania

- Umowa  Nr 360/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r. zawarta pomiędzy Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie a Clothos S.L. z siedzibą Avda. Fuente de la Mora 2

- Wizja w terenie oraz dokumentacja fotograficzna

- Mapa Sytuacyjno-Wysokościowe dla Celów Projektowych w skali 1:500, zaewidencjonowanej w PODGiK z Wołominie w dniu 12 lutego 2008 r. pod numerem 124-59/08.

- Badania Geotechniczne dla Potrzeb Projektu Modernizacji ul. Lipińskiej wykonane przez firmę Geoteko – Projekty i Konsultacje Geotechniczne 
Sp. z o.o.

- Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie.

- Wytyczne projektowania ulic, Warszawa 1992

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, Warszawa 1997

- Obowiązujące normy i przepisy

# 2. Lokalizacja

Przedsięwzięciem jest remont drogi powiatowej  nr 4361W – ul. Lipińska 
w Wołominie, pomiędzy ul. Legionów (początek projektowanej ulicy km 0+000,00) i ul. Sikorskiego (koniec projektowanej ulicy km 0+509,68).

# 3.Opis stanu istniejącego

Ulica Lipińska jest drogą klasy Z, o łącznej długości ok. 1760 m i usytuowaną na całej długości w granicach miasta Wołomin.

Na projektowanym odcinku ulica szerokości 7,0 m wyposażona została w nawierzchnią bitumiczną utwardzoną. Warstwę dolną (konstrukcję nośna) stanowi bruk.

Stan nawierzchni na całej długości został określony jako zły - występują uszkodzenia (spękania siatkowe, także z wykruszeniami, w wielu przypadkach były miejscami uszczelniane, wyboje, itp.)

Ulica Lipińska  na omawianym odcinku wyposażona jest w obustronny chodnik – od strony północnej z kostki brukowej na całym odcinku, zaś od strony południowej z płyt chodnikowych na części.

Przedmiotowa ulica na całej długości usytuowana jest na terenie zabudowy jednorodzinnej.

W pasie drogowym występuje następujące podziemne uzbrojenie terenu:

- Sieć wodociągowa

- Sieć kanalizacji sanitarnej

- Sieć kanalizacji deszczowej

- Kable telekomunikacyjne

- Gazociąg (sieć gazowa średniego ciśnienia, o nadciśnieniu 0,4 MPa)

- Energetyka Cieplna (odcinek od ul. Legionów do ul. Kościuszki: sieć ciepłownicza preizolowana 2xDn 250/400 wybudowana w 1997 r. i 2xDn 125/225 wybudowana w 2001 r.)

Jako uzbrojenie naziemne występują:

- Linia energetyczna NN + oświetlenie

- Kable telekomunikacyjne

# 4. Zakres rzeczowy opracowania

Remont ulicy Lipińskiej obejmuje:

- Wymiana nawierzchni jezdni o konstrukcji wg pkt. 6,

- zaprojektowanie chodników przyległych do jezdni a także zjazdów indywidualnych wg pkt. 9,

# 5. Projektowane parametry techniczne

- Klasa drogi: Z

- Kategoria ruchu KR-3

- Prędkość projektowa: 50 km/h

- Szerokość podstawowego pasa ruchu: 3,50 m,

- Ilość pasów ruchu w przekroju podstawowym: 2

- Spadek poprzeczny 1,0-3,0%

- Szerokość chodników: 1,9 – 4,0 m

- Szerokość w liniach rozgraniczających: min 11,0 m

# 6. Konstrukcja nawierzchni i przekrój poprzeczny

Konstrukcja nawierzchni na jezdni ul Lipińskiej została zaprojektowana dla natężenia ruchu kat. KR-3, podłoża gruntowego G3 oraz dobrych warunków wodnych i jest następująca:

Km 0+000 - 0+509,19:

- Warstwę ścieralną z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 0/12,8      - 3,5 cm

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 0/16                                - 6,0 cm

- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego BA 0/20                        - 8,5 cm

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie KŁSM 0/31,5                                                                                           - 20 cm

- Wzmocnione podłoże: grunt stabilizowany cementem do Rm=2,5 MPa  -25 cm

- Wzmocnione podłoże: kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

- KŁSM 0/31,5                                                                                    -25 cm

- Georuszt trójosiowy o sztywnych węzłach typu Q16

- Geotkanina polipropylenowa typu E8

Konstrukcja nawierzchni na chodnikach:

- Kostka brukowa betonowa (kolor szary)      			    	       -6 cm

- podsypka piaskowa                                                                             –3 cm

- Podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych 				      -10 cm

- Warstwa odsączająca z piasku					                -10 cm

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych:

- Kostka betonowa (kolor czerwony) 					      -8 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 				 	      -3 cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o uziarnieniu 0/31,5  	 									                -15 cm

- warstwa filtracyjna z piasku po stabilizacji mech.                              -10 cm

# 7. Geometria drogi

Oś ul. Lipińskiej składa się z 4 odcinków prosty oraz wpisanych pomiędzy nimi łuków poziomych. Wytrasowano ją mając na uwadze istniejące elementy zagospodarowania, możliwość lokalizacji obustronnych chodników
o minimalnej szerokości.

Skrzyżowania z ulicami utwardzonymi o nawierzchni bitumicznej zaprojektowano z zastosowaniem łuków zalecanych wartościach promieni 6.0-8.0 m.

# 8. Niweleta jezdni

Niweleta przebudowywanej ul. Lipińskiej została dostosowana do istniejącego zagospodarowania terenu; na odcinku istniejącej kanalizacji deszczowej, dochodzącej do skrzyżowania z ul. Oleńki do istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej.  Na całej długości niweleta składa się 5 odcinków o minimalnych spadkach podłużnych. Pomiędzy odcinkami prostymi nie stosowano łuków pionowych (z uwagi na małe spadki podłużne, których suma nie przekracza 1%), z wyjątkiem jednego załamania, na którym zastosowano łuk, by dopasować niweletę do istniejącego terenu.

# 9. Chodniki i zjazdy indywidualne

Przekrój ul. Lipińskiej na całej długości został wyposażony w obustronny chodnik z betonowej kostki brukowej (szarej).

Po obu stronach ul. Lipińskiej zaprojektowano chodnik o szerokościach 1,9 – 4,0 m. Przy działkach 169/2 oraz 198 (rys. 2) należy wykonać wzmocniony chodnik, o konstrukcji jak na zjeździe.

Uporządkowane zostały zjazdy indywidualne oraz wzmocniono ich konstrukcję (por. pkt. 6).

# 10. Odwodnienie drogi

Wg odrębnego opracowania. Należy zwrócić szczególną uwagę na lokalizacją studzienek ściekowych w najniższych punktach niwelety.

# 11. Kolizje z sieciami.

# Nie podlega opracowaniu.

# 11. Projekt stałej organizacji ruchu

Nie podlega opracowaniu.

PROJEKTANT:

mgr inż. Anna Wasielewska

upr. bud. nr MAZ/0162/PWOK/03