| Lp. | Sprzęt techniczny: ogrodowy, sceniczny, audiowizualny | Opis przedmiotu | Ilość | Cena /suma/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Namioty ogrodowe /4x6 m / | Namioty imprezowe z podłogą : Mocne, wodoodporne poszycie dachu z PCV 500 gr./m Mocne, wodoodporne ściany boczne i tylnie z PCV 400 g/m˛ Galwanizowana rama ze stali (38 mm i 42 mm) Wysokość boku: 2.00 m Wysokość kalenicy: 3.10 m | 12 sztuk |  |
| 2. | Namiot ogrodowy /6x8 m/ | Namiot imprezowy Premium: - Mocne,ogniotrwałe wodoodporne poszycie dachu z PCV 500 gr./m˛ Mocne, ogniotrwałe, wodoodporne ściany boczne i tylnie z PCV 500 g/m˛ Okna łukowe na dłuższych ścianach Drzwi wejściowe w obu ścianach tylnich Galwanizowana rama ze stali (38 mm i 42 mm) W komplecie z szyną uziemiającą gwarantuje większą stabilność oraz kotwy Wysokość boku: 2.00 m Wysokość kalenicy: 3.03 m | 1 sztuka |  |
| 3. | Zestaw mebli ogrodowych: zestaw „królewski” | Zestaw mebli do ogrodu składa się ze stołu, dwóch ławek oraz dwóch fotelików ogrodowych. Wszystkie elementy kompletu wykonane z najwyższej jakości drewna z drzewa liściastego (olcha). Drewno jest polerowane i frezowane, pokryte impregnatem do drewna z woskiem. Podstawy mebli wykonane są z żeliwa. Stół z kompletu ogrodowego posiada 150cm długości, 80cm szerokości oraz 70cm wysokości. Posiada on dodatkowe wzmocnienie nóg. Ławki wchodzące w skład zestawu posiadają 150cm długości oraz75cm wysokości. Siedzisko oddalone jest od ziemi o 41cm, jego głębokość to 41cm. Fotele ogrodowe posiadają wygodne oparcia oraz siedziska. Posiadają one 75cm wysokości, 50cm szerokości oraz 41cm głębokości. | 16 komp. |  |
| 4. | podest sceniczny 2x1m + nogi szt. 4 -regulacja | Wykonany z lekkiej ramy aluminiowej .Blat podestu wykonany jest z atestowanej na trudnopalność sklejki wodoodpornej, o grubości 15 mm, pokryta warstwą anty-poślizgową. Moduł posiada wymiary 2m x 1m, waga 44kg, wytrzymałość 750kg/mkw. Nogi podestu wykonane z profili aluminiowych, demontowane, o regulowanej wysokości wysokości od 0,3m do 1,2 m | 24 komp. |  |
| 5. | konstrukcja sceniczna Quadro system 3m | Lekka aluminiowa kratownica atestowana do zawieszenia oświetlenia , wystaw plenerowych, tła sceny. | 6 sztuk |  |
| 6. | TV Samsung UE55ES6800 | TV + pudło przenośne + stojak na kółkach | 1 komp. |  |
| 7. | Projektor ACER S5201M + ekran składany | Projektor - ACER S5201M. Ekran - Diploma Screen 215 x215 Matt White HD, full HD i 3 D. Współczynnik gain= 1.0. Szerokość kąta odbicia = 150st. Typ kasetowy. System łatwego montażu. | 3komp. |  |
| 8. | DVD z USB /Nagrywarka DVD LG z dyskiem 160GB,USB, / | Dvd odtwarzacz /nagrywarka | 1 |  |
| 9. | Krzesła dla widowni i pleneru | Bankietowe krzesło metalowe AP-BC3080 G Blue. Stelaż wykonany z profilu stalowego 19 x 19 mm. Malowany farbą o zwiększonej odporności na obicia. Siedlisko wykonane ze sklejki pokrytej sprezystą pianką poliuretanową na odkształcenia , plastikowe stopki i odbojniki zabezpieczające powierzchnię i krzesło przed obiciem. | 200 sztuk |  |
|  |  | Suma: |  |  |