ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

I.	CZĘŚĆ OGÓLNA	3

1	Wstęp		3

1.1.	Przedmiot opracowania	3

1.2.	Podstawa opracowania	3

1.3.	Cel opracowania	3

1.4.	Materiały wyjściowe	3

2	Stan istniejący	4

2.1.	Charakterystyka drogi	4

2.2.	Charakterystyka bezpieczeństwa ruchu	4

3	Forma architektoniczna i funkcja obiektu	5

3.1.	Stan projektowany	5

3.2.	Opis projektowanych rozwiązań	6

Projektowana konstrukcja	7

3.3.	Przeznaczenie obiektu budowlanego	8

4	Opis istniejącego oznakowania	8

4.1.	Oznakowanie poziome	8

4.2.	Oznakowanie pionowe	8

5	Opis oznakowania projektowanego	9

5.1.	Projektowane oznakowanie poziome	9

5.2.	Projektowane oznakowanie pionowe	10

5.3.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego	11

6	Uzasadnienie wprowadzenia organizacji ruchu	11

7	Termin wprowadzenia organizacji ruchu	12

8	Uwagi końcowe	12

II.	II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	13

Rys nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000	14

Rys nr 2.1 Istniejąca organizacja ruchu w skali 1:500	15

Rys nr 2.2 Projektowana organizacja ruchu w skali 1:500	16

# CZĘŚĆ OGÓLNA

# Wstęp

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Dworkowej od dz. nr ewid. 38 obręb 0009 Kobyłka do skrzyżowania ulic Mareckiej i Szerokiej (wraz ze skrzyżowaniem)”.

Lokalizację przedmiotu zamówienia objętego projektem przedstawiono 
Rys. 1. Plan orientacyjny.

## Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa nr 327/2015 z dnia 27.07.2015r zawarta z Inwestorem tj. Zarządem Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin a Biurem Projektów Drogowych TMP Projekt, ul. Modlińska 6 lok. 103, 03-216 Warszawa.

## Cel opracowania

Celem opracowania jest odpowiednie zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego poprzez właściwe i bezpieczne oznakowanie przedmiotowej inwestycji.

Projektowane oznakowanie zostało wykonane zgodnie z zasadami zwartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003r. nr 220, poz. 2181).

## Materiały wyjściowe

Umowa nr 327/2015 z dn. 27.07.2015r;

Mapa sytuacyjno – wysokościowa

Projekt budowlany

Obowiązujące normy i przepisy projektowe:

  - Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity - Dz.U. nr 108, poz. 908 z 2005r., z późn. zmianami),

  - Ustawa z dn. 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. nr 204, poz.2085 z 2004r., z późn. zmianami),

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177, poz. 1729 z 2003r.)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 170 poz 1393 z 2002r., z późn. zmianami),

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.),

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181 z 2003r., z późn. zmianami),

  - Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zał. Do Dz.U. nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003r.),

Wizja w terenie – inwentaryzacja istniejącego oznakowania

Wytyczne Inwestora.

# Stan istniejący

## Charakterystyka drogi

Inwestycja położona jest na terenie województwa mazowieckiego w powiecie wołomińskim, w miejscowości Kobyłka.

Na projektowanym odcinku droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 6,0 m w dobrym stanie technicznym oraz obustronne pobocza gruntowe. Na przedmiotowym odcinku brak jest chodników oraz zjazdów na posesje. Ulica przebiega po terenie płaskim o miejskim charakterze zagospodarowania. Po obu stronach ulicy zlokalizowana jest zwarta zabudowa jednorodzinna oraz obiekty produkcyjno-usługowe. Odwodnienie przedmiotowego odcinka odbywa się powierzchniowo na przyległy teren.

Wzdłuż istniejącej ulicy zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia:

sieć kanalizacji sanitarnej,

siec gazowa,

sieć wodociągowa,

podziemna i napowietrzna sieć elektroenergetyczna,

podziemna i napowietrzna sieć teletechniczna.

## Charakterystyka bezpieczeństwa ruchu

Istniejący droga na projektowanym odcinku nie zapewnia bezpieczeństwa oraz odpowiedniego standardu użytkowania dla pieszych i rowerzystów.

Ruch pieszy i rowerowy w obrębie analizowanego odcinka jest ograniczony ze względu na brak odrębnej infrastruktury przeznaczonej dla pieszych i rowerzystów.  Infrastruktura dla pieszych w postaci chodników występuje jedynie w obrębie istniejącego skrzyżowania z ulicą Marecką i Szeroką. Skrzyżowanie to posiada charakter skrzyżowania "Teowego". Główny ciąg ulicy Mareckiej i Szerokiej zlokalizowany jest na łuku gdzie brak jest widoczności.

Z przeprowadzonej oceny stanu bezpieczeństwa ruchu oraz w oparciu o przeprowadzoną wizję w terenie stwierdza się konieczność budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej celem połączenia istniejącego ciągu pieszo rowerowego kończącego się w ulicy Mareckiej z budowaną drogą wraz z ciągiem pieszo jezdnym będącym elementem obwodnicy Marek. Należy również przeprojektować skrzyżowanie ulic Dworkowej z Marecką i Szeroką celem poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów samochodowych jak pieszych i rowerzystów.

# Forma architektoniczna i funkcja obiektu

## Stan projektowany

Zakres robót obejmuje wykonanie następujących elementów zagospodarowania terenu:

budowę lewostronnego chodnika z kostki betonowej

przebudowa skrzyżowania trójwlotowego ulic Dworkowej, Mareckiej i Szerokiej  na skrzyżowanie typu rondo

budowę zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki brukowej bet.

budowę kanalizacji deszczowej - wpusty wraz z przykanalikami

budowę oświetlenia ulicznego na rondzie

przebudowę sieci elektroenergetycznej linii Sn i Nn

przebudowę sieci telekomunikacyjnej

przebudowę sieci gazowej

wykonie zieleńców

usuniecie drzew

Głównym zadaniem w ramach powyższej dokumentacji projektowej jest rozbudowa drogi powiatowej ulicy Dworkowej od działki nr ewid. 38 obręb 0009 Kobyłka od skrzyżowania ulic Dworkowej, Mareckiej i Szerokiej (wraz ze skrzyżowaniem) na skrzyżowanie typu rondo. Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

W związku z zaprojektowaniem infrastruktury związanej z przebudową przedmiotowych ulic zaistniała konieczność przebudowy i budowy innych elementów zagospodarowania terenu takich jak: skrzyżowanie typu rondo, zjazdy, elementy odwodnienia drogi oraz przebudowy / budowy infrastruktury elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, oświetleniowej,  wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

Wzdłuż drogi zaprojektowano lewostronne chodniki o zmiennej szerokości dowiązujące się do istniejących ogrodzeń wykonane z kostki brukowej bet. gr. 6 cm. W miejscu istniejących bram garażowych zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokości zjazdu istniejącego, lecz nie szersze niż szerokość jezdni. Zjazdy zostaną wykonane z kostki brukowej bet. gr. 8 cm.

W ramach przedmiotowego opracowania przewidziano przebudowę skrzyżowania ulicy Dworkowej z ulicą Wrzosową. Zjazd publiczny w łukach o promieniu 8 m wykonany zostanie z warstwy ścieralnej z kostki brukowej betonowej.

Zaprojektowano szerokość jezdni 7,0 m. z obustronnymi chodnikami w części przyległych do krawężnika. Skrzyżowanie trójwlotowe z ulicą Marecką i Szeroką przebudowane zostanie na skrzyżowanie typu rondo o średnicy zewnętrznej 27 m oraz wyspie środkowej o średnicy 11 m. Nawierzchnia ronda zostanie wykonana z betonu asfaltowego a pierścień z kostki granitowej. Wyspa porośnięta zostanie zielenią.

Istniejąca linia energetyczna ulegnie demontażowi. Zaprojektowana została nowa linia kablowa niskiego i średniego napięcia.

Elementami służącymi poprawie bezpieczeństwa będą zarówno projektowana infrastruktura dla ruchu samochodowego, chodniki dla pieszych jak również zaprojektowane przejścia dla pieszych.

Spadki podłużne i poprzeczne zaprojektowano w sposób zapewniający odpowiednie odwodnienie i dowiązanie do rzędnych istniejących dróg oraz istniejącego zagospodarowania terenu.

## Opis projektowanych rozwiązań

Parametry techniczne projektowanej drogi:

klasa drogi										- Z

kategoria ruchu									- KR-3

prędkość projektowa								- 40 km/h

szerokość jezdni									- 5,50 – 6,0 m

szerokość chodników								- 2,00 - 3,50

średnica zewnętrzna ronda 							- 27,0 m

średnica wyspy środkowej							- 11,0m

Zaprojektowane rozwiązania zostały dostosowane do przebiegu działek ewidencyjnych przeznaczonych pod pas drogowy. Dokonano weryfikacji pochyleń poprzecznych i podłużnych. Przyjęte rozwiązania zaprojektowano w sposób zapewniający odpowiednie odwodnienie i dowiązanie do rzędnych istniejących dróg.

Ww. przebudowa nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

## Projektowana konstrukcja

Projektowana konstrukcja jezdni i zjazdu publicznego na ul. Ceramiczną

warstwa ścieralna z AC11S 									- 4 cm

warstwa wiążąca z AC 16W									- 5 cm

podbudowa zasadnicza z AC 22P								- 7 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie 			- 20 cm

warstwa wzmacniająca z GSC Rm=2,5 MPa (dowieziona z bet.) 			- 15 cm

warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego				-	- 10 cm

Projektowana konstrukcja pierścienia,

kostka granitowa rzędowa gr. 8/11 cm							- 8/11 cm

podsypka cem-piaskow        									- 3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie 			- 25 cm

warstwa wzmacniająca z GSC Rm=2,5 MPa (dowieziona z bet.) 			- 15 cm

warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego					- 10 cm

Konstrukcja chodników

kostka brukowa betonowa									- 6 cm

podsypka cem-piaskowa									- 4 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie			- 15 cm

Konstrukcja zjazdów publicznych

warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej						- 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4								- 3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0/32 stab. mechanicznie				- 20 cm

warstwa wzmacniająca gruntu stab. cementem o Rm=2,5 MPa 			- 20 cm

warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego					- 10 cm

Konstrukcja zjazdów indywidualnych

kostka brukowa betonowa									- 8 cm

podsypka cem-piaskowa 1:4									- 3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie 			- 20 cm

warstwa wzmacniająca z GSC Rm=2,5 MPa (dowieziona z bet.) 			- 20 cm

warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego					- 10 cm

## Przeznaczenie obiektu budowlanego

Zaprojektowany chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego zapewni sprawną i bezpieczną komunikację pieszą i rowerową pomiędzy istniejącym układem komunikacyjnym tj. chodnikami wzdłuż ulicy Mareckiej  a nowobudowanym ciągiem pieszo rowerowym w związku z budową obwodnicy Marek. Przeprojektowanie skrzyżowania ulic Dworkowej, Mareckiej i Szerokiej na skrzyżowanie typu małe rondo zdecydowanie polepszy bezpieczeństwo dla ruchu pojazdów oraz wpłynie na polepszenie płynności ruchu.

Projektowane zjazdy ułatwią dostęp do drogi powiatowej.

W/w inwestycja polegająca na budowie chodnika i zjazdów wzdłuż drogi powiatowej , przebudowie skrzyżowania na skrzyżowania typu małe rondo wpłynie znacząco na bezpieczeństwo ruchu pieszych i rowerzystów oraz poprawi estetykę terenu stanowiącego pas drogowy drogi powiatowej.

# Opis istniejącego oznakowania

## Oznakowanie poziome

Na odcinku objętym opracowaniem ulicy Dworkowej brak jest oznakowania poziomego skupia się ono jedynie na oznakowaniu włączenia do ulicy Mareckiej i Szerokiej. Wzdłuż dróg głównych ulic Mareckiej i Szerokiej występuje pełne oznakowania poziome w postaci linii osiowych.  Oznakowanie poziome ulic Mareckiej i Szerokiej sprowadza się do oznakowania następujących elementów:

- oznakowanie osiowe ulic Mareckiej i Szerokiej – linie P-1e, P-4, P-3a,

- włączenie ulicy Dworkowej - linie P-7a

Oznakowanie poziome w ramach w/w inwestycji przewidziano do przeprojektowania w związku z budową skrzyżowania typu małe rondo.

## Oznakowanie pionowe

Na odcinku objętym opracowaniem ulica Dworkowa oznakowana jest prawidłowo. Oznakowanie sprowadza się do oznakowania następujących elementów:

- znak A-6a z tabliczką T-6b na skrzyżowaniach z ulicami Paproci oraz Ceramicznej na  
               których znajduje sie odpowiednio A-7 z tabliczką T-6b,

- znak A-7 z tabliczką T-6c na włączeniu do ulic Mareckiej i Szerokiej,

- znak D-4a, który

Ulice Marecka i Szeroka  w obrębie skrzyżowania posiadają:

- znaki D-1 z tabliczką T-6a

- znak B-33 umieszczony na ulicy Szerokiej przed skrzyżowaniem

- znak C-16 wraz z tabliczką dozwolony ruch rowerów.

Szczegóły istniejącego oznakowania przedstawiono w projekcie stałej organizacji ruchu – Rys. 2.1

# Opis oznakowania projektowanego

## Projektowane oznakowanie poziome

Projektowane oznakowanie poziome sprowadza się do wprowadzenia na całej długości projektowanego odcinka oznakowania osiowego dołączonego do oznakowania projektowanego w ramach budowy obwodnicy Marek oraz oznakowania ronda i wlotów na rondo wraz z dołączeniem do istniejącego oznakowania na ulicach Mareckiej i Szerokiej :

- oznakowanie osiowe ulicy Dworkowej – linie P-1b, P-1e, P-4,

- oznakowanie ronda i wlotów - P-1e, P-4, P-7a, P-7b, P-10, P-14, P-21

Wykaz likwidowanego oznakowania poziomego

| Lp. | Oznaczenie | Opis oznakowania | Długość [m] | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P-1e | „linia pojedyncza przerywana- prowadząca szeroka” | 22,0 | 2,88 |
| 2 | P-3a | „linia jednostronnie przekraczalna - długa” | 40,0 | 8,32 |
| 3 | P-4 | „podwójna ciągła” | 58,0 | 13,92 |
| 4 | P-7a | „linia krawędziowa przerywana” | 43,0 | 5,28 |
| 5 | P-13 | "linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów" | 4,25 | 1,05 |
|  | Oznakowanie cienkowarstwowe suma | 33,0 | 33,45 |

Wykaz projektowanego oznakowania poziomego

| Lp. | Oznaczenie | Opis oznakowania | Długość [m] | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ulica Dworkowa |
| 1 | P-1b | „linia pojedyncza przerywana- krótka” | 70,0 | 2,96 |
| 2 | P-1e | „linia pojedyncza przerywana- prowadząca szeroka” | 98,0 | 12,96 |
| 3 | P-4 | „podwójna ciągła” | 221,5 | 53,16 |
| 4 | P-7a | „linia krawędziowa przerywana” | 48,0 | 6,24 |
| 5 | P-7b | "linia krawędziowa - ciągła szeroka" | 263,0 | 63,12 |
| 6 | P-10 | „przejście dla pieszych” | 15,0 | 33,0 |
| 7 | P-11 | "przejazd dla rowerów" | 6,0 | 3,25 |
| 8 | P-13 | "linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów" | 14,25 | 3,50 |
| 9 | P-14 | „linia warunkowego zatrzymania” | 4,0 | 1,59 |
| 10 | P-21 | "powierzchnia wyłączona z ruchu pojazdów" |  | 5,70 |
|  | Oznakowanie cienkowarstwowe suma | 739,75 | 185,48 |
| Ulica Marecka |
| 1 | P-1e | „linia pojedyncza przerywana- prowadząca szeroka” | 9,0 | 1,20 |
| 2 | P-4 | „podwójna ciągła” | 30,0 | 7,20 |
| 3 | P-7a | „linia krawędziowa przerywana” | 9,0 | 1,20 |
| 4 | P-7b | "linia krawędziowa - ciągła szeroka" | 27,0 | 6,48 |
| 5 | P-10 | „przejście dla pieszych” | 7,50 | 17,0 |
| 6 | P-13 | "linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów" | 3,5 | 0,88 |
| 7 | P-14 | „linia warunkowego zatrzymania” | 3,5 | 1,41 |
| 8 | P-21 | "powierzchnia wyłączona z ruchu pojazdów" |  | 12,50 |
|  | Oznakowanie cienkowarstwowe suma | 89,50 | 42,61 |
| Ulica Szeroka |
| 1 | P-1e | „linia pojedyncza przerywana- prowadząca szeroka” | 10,0 | 1,44 |
| 2 | P-4 | „podwójna ciągła” | 12,0 | 2,88 |
| 3 | P-7a | „linia krawędziowa przerywana” | 11,0 | 1,44 |
| 4 | P-7b | "linia krawędziowa - ciągła szeroka" | 24,0 | 5,76 |
| 5 | P-10 | „przejście dla pieszych” | 9,0 | 20,0 |
| 6 | P-13 | "linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów" | 3,5 | 0,88 |
| 7 | P-14 | „linia warunkowego zatrzymania” | 3,5 | 1,41 |
| 8 | P-21 | "powierzchnia wyłączona z ruchu pojazdów" |  | 3,80 |
|  | Oznakowanie cienkowarstwowe suma | 73,0 | 30,0 |
|  | Oznakowanie cienkowarstwowe suma łącznie | 657,25 | 185,92 |

Szczegóły projektowanego oznakowania poziomego przedstawiono w projekcie stałej organizacji ruchu – Rys. 2.2

## Projektowane oznakowanie pionowe

Organizacja ruchu w zakresie oznakowania pionowego sprowadza się do oznakowania ciągu pieszo rowerowego za pomocą znaków C16/13 oraz znaku C/16 z tabliczką "dozwolony ruch rowerów" oraz oznakowania ronda.

Wykaz istniejącego oznakowania pionowego do demontażu

| Lp. | Oznaczenie | Opis oznakowania | Grupa wielkości | Ilość[szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-6a | "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach" | średni | 1 |
| 2 | A-7 | „ustąp pierwszeństwa” | średni | 1 |
| 3 | A-24 | "rowerzyści" | średni | 1 |
| 4 | A-30 | "inne niebezpieczeństwo" | średni | 1 |
| 5 | C-16 | "droga dla pieszych" | średni | 2 |
| 6 | C16/13 | "droga dla pieszych i rowerów" | średni | 1 |
| 7 | C16/13a | "koniec droga dla pieszych i rowerów" | średni | 1 |
| 8 | D-4a | "droga bez przejazdu" | średni | 1 |
| 9 | D-1 | "droga z pierwszeństwem" | średni | 2 |
| 10 | T-0 | „dozwolony ruch rowerów” | średni | 2 |
| 11 | T-6a | "określenie drogi z pierwszeństwem" | średni | 2 |
| 12 | T-6b | „dwie drogi podporządowane” | średni | 1 |
| 13 | T-6c | "określenie drogi z pierwszeństwem" | średni | 1 |
|  | U-3d | "tablica prowadząca ciągła w lewo" | średni | 1 |
|  | znaki średnie suma | 18 znaków na 10 słupkach |

Wykaz projektowanego oznakowania pionowego

| Lp. | Oznaczenie | Opis oznakowania | Grupa wielkości | Ilość[szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-6a | "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach" | średni | 1 |
| 2 | A-7 | „ustąp pierwszeństwa” | średni | 5 |
| 3 | A-8 | "skrzyżowanie o ruchu okrężnym" | średni | 3 |
| 4 | C-9 | "nakaz jazdy z prawej strony znaku" | średni | 3 |
| 5 | C-12 | "ruch okrężny" | średni | 3 |
| 6 | C-16 | "droga dla pieszych" | średni | 2 |
| 7 | C-16/13 | "droga dla pieszych i rowerów" | średni | 5 |
| 8 | D-2 | "koniec drogi z pierwszeństwem" | średni | 2 |
| 9 | D-6 | "przejście dla pieszych" | średni | 6 |
| 10 | D-6a | "przejazd dla rowerów" | średni | 2 |
| 11 | D-6b | "przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów" | średni | 2 |
| 12 | E-1 | "tablica przed drogowskazowa" | średni | 3 |
| 13 | T-0 | „dozwolony ruch rowerów” | średni | 2 |
| 14 | T-6b | „dwie drogi podporządkowane” | średni | 1 |
|  | znaki średnie suma | 40 znaków na 31 słupkach |

Szczegóły oznakowania pionowego przedstawiono w projekcie stałej organizacji ruchu – Rys. 2.2

## Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

W ramach projektu stałej organizacji ruchu projektuje się umieszczenie znaków C-9 na słupkach przeszkodowych U-5a w ilości 6 szt.

# Uzasadnienie wprowadzenia organizacji ruchu

Konieczność wprowadzenia organizacji ruchu związana jest z rozbudową drogi powiatowej ulicy Dworkowej oraz przebudowy skrzyżowania ulicy Dworkowej z Szeroka i Marecką.

# Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu to III kwartał 2017 r.

# Uwagi końcowe

tarcze znaków powinny być wykonane z blachy o grubości min. 1,25mm,  ocynkowanej ogniowo (grubość warstwy powłoki cynkowej min. 28μm);

tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona powłoką lakierniczą o grubości min. 60μm wykonaną z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub półmatowych;

lica znaków powinny być wykonane z folii odblaskowej typu 2;

usytuowanie znaków drogowych powinno odpowiadać wymogom „Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” 
– zał. 1-4,

znaki należy umocować na słupkach stalowych ocynkowanych przekroju kołowym lub eliptycznym, a minimalna grubość powłoki cynkowej nie może być mniejsza niż 60μm.

Oznakowanie poziome wykonać w technologii cienkowarstwowej

Opracował:

mgr inż. Tomasz Mikołajuk

# II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys nr 1	Plan orientacyjny w skali 1:10 000

Rys nr 2.1	Istniejąca organizacja ruchu w skali 1:500

Rys nr 2.1	Projektowana organizacja ruchu w skali 1:500

## Rys nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000

## Rys nr 2.1 Istniejąca organizacja ruchu w skali 1:500

## Rys nr 2.2 Projektowana organizacja ruchu w skali 1:500