STAROSTA WOŁOMIŃSKI

ul. Prądzyńskiego 3, Wołomin

Warunki techniczne

na

Przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla obszaru miasta Marki

Wołomin, styczeń 2021r.

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej (rastrowo-wektorowej) na postać w pełni wektorową dla obszaru miasta Marki (58 obrębów ewidencyjnych o łącznej powierzchni około 2.600 ha, w tym około 750 ha to obszary leśne). Głównym elementem prac będzie przetworzenie dokumentacji, zgromadzonej w tut. zasobie geodezyjnym i kartograficznym, dotyczącej przedmiotowego obiektu (tereny zurbanizowane zajmują około 1.850 ha), na postać mapy wektorowej, obiektowej o szczegółowości przewidzianej dla skali 1:500. Ponadto pomiarem (poziomym i wysokościowym) powinny zostać objęte wszystkie szczegóły I grupy dokładnościowej, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1429), w obszarze przestrzeni publicznej (w pasie dróg i ulic) lub pozyskane z opracowań archiwalnych, zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Do kryterium oceny ofert preferowane jest objęcie nowym pomiarem wszystkich wyżej wymienionych elementów sytuacyjnych. Dopuszcza się, w ramach opracowania, wektoryzację szczegółów II i III grupy dokładnościowej, w przypadku kiedy brak jest danych pozwalających na ich wniesienie na mapę z opracowań archiwalnych. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zarchiwizuje w postaci elektronicznej analogowe arkusze mapy zasadniczej oraz dokumentację zasobu, na podstawie której zostały one utworzone.

- Podstawowe dane o obiekcie.

Powiat wołomiński stanowi obszar około 95 300 ha, położony w centralnej (północno-wschodniej)  części województwa mazowieckiego. Graniczy z powiatami: legionowskim, wyszkowskim, węgrowskim, mińskim oraz m. st. Warszawą. Obejmuje, w swych granicach administracyjnych, dwanaście gmin w tym: cztery miejskie (miasta: Ząbki, Marki, Zielonka, Kobyłka), trzy miejsko-wiejskie (Radzymin, Wołomin i Tłuszcz) oraz pięć wiejskich (Dąbrówka, Klembów, Poświętne, Strachówka, Jadów).

Przedmiotem zamówienia jest obszar miasta Zielonka (58 obrębów ewidencyjnych) o powierzchni około 2.600 ha, (w tym obszary niezurbanizowane o łącznej powierzchni około 750 ha). Pierwotnie mapa zasadnicza prowadzona była na nakładkach ozalidowych w skali 1:500 i 1:1000 (na obrzeżach miasta) kroju sekcyjnego dla układu współrzędnych geodezyjnych „Warszawa 75”.

- 1:500 – 156 sekcji (nakładki „S” i „U” – łącznie 310 sztuk) częściowo lub w całości wchodzące w obszar miasta Marki

- 1:1000 – około 61 sekcji  (nakładki „S” i „U” – łącznie 117 sztuk) częściowo lub w całości wchodzące w obszar miasta Marki

Od 2002r., przetworzono dotychczasową mapę do postaci hybrydowej (rastrowo-wektorowej) i aktualizowano w postaci obiektowej mapy wektorowej. Na chwilę obecną w postaci wektorowej znajduje się około 50-60% treści mapy zasadniczej, będącej przedmiotem opracowania.

- Obowiązujące przepisy prawne i techniczne.

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 276 ze zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 352).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1247).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013r poz. 1183)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1429)Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 299, poz.1772).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.10.2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r. poz.1938)

- Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji, z dnia 2 listopada 2015r., w sprawie baz danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (dz. U. z 2015r., poz. 2028)

- Zakres prac:

  - W zakresie tematycznym Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT)

    - Uzupełnienie mapy zasadniczej obiektami wchodzącymi w zakres BDOT o szczegółowości mapy w skali 1:500 wyłącznie na podstawie operatów archiwalnych zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Wołominie. Nie przewiduje się wektoryzacji szczegółów I grupy dokładnościowej, o której mowa w rozporządzeniu [3.5].

    - W zakresie „przestrzeni publicznej” brak możliwości pozyskania prawidłowych danych z operatów archiwalnych, w przypadku szczegółów I grupy dokładnościowej jest równoznaczny z pomiarem uzupełniającym na zasadach określonych w rozporządzeniu [3.5]

    - Dopuszcza się wektoryzację szczegółów II i III grupy dokładnościowej na podstawie rastra mapy zasadniczej, w przypadku braku poprawnych danych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Wołominie,  zeskanowanego w rozdzielczości 400dpi i skalibrowanego na minimum 10 punktów dostosowawczych, zapewniających po transformacji afinicznej, uzyskanie dokładności wektoryzowanych obiektów na poziomie wynikającym z rozporządzenia [3.5]

  - W zakresie tematycznym Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)

    - Uzupełnienie mapy zasadniczej obiektami wchodzącymi w zakres GESUT wyłącznie na podstawie operatów archiwalnych zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Wołominie. Nie przewiduje się wektoryzacji szczegółów I grupy dokładnościowej, o której mowa w rozporządzeniu [3.5].

    - W zakresie „przestrzeni publicznej” w przypadku szczegółów I grupy dokładnościowej wymagany jest pomiar kontrolny na zasadach określonych w rozporządzeniu [3.5]

    - Dopuszcza się wektoryzację szczegółów II i III grupy dokładnościowej na podstawie rastra mapy zasadniczej, w przypadku braku poprawnych danych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Wołominie,  zeskanowanego w rozdzielczości 400dpi i skalibrowanego na minimum 10 punktów dostosowawczych, zapewniających po transformacji afinicznej, uzyskanie dokładności wektoryzowanych obiektów na poziomie wynikającym z rozporządzenia [3.5].

  - Elektroniczna archiwizacja materiałów źródłowych

    - Skanowanie i kalibracja rastrów mapy zasadniczej, na zasadach opisanych w punkcie 4.1.3 i 4.2.3:

        - Skala 1:500 – 156 sekcji (nakładki „S” i „U” – łącznie 310 sztuk) częściowo lub w całości wchodzące w obszar miasta Zielonka

        - Skala1:1000 – około 61 sekcji  (nakładki „S” i „U” – łącznie 117 sztuk) częściowo lub w całości wchodzące w obszar miasta Marki

    - Szkice polowe z założenia mapy zasadniczej (wraz z wykazami współrzędnych) , w rozdzielczości 300dpi, 256 kolorów – około 11.500 sztuk/kartek/, w formacie A4 (część dokumentów z zapisem dwustronnym). Po zeskanowaniu szkice należy zapisać do katalogów o nazwach poszczególnych sekcji mapy zasadniczej, których dotyczą lub w przypadku opracowań jednostkowych, do katalogu odpowiadającego nazwą numerowi operatu geodezyjnego.

- Dodatkowe informacje:

  - Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, przygotuje plik różnicowy pozwalający, na podstawie zebranych danych wymienionych w punkcie 4, zaktualizować automatycznie mapę zasadniczą, prowadzoną w programie Geo-Map firmy Geo-System Sp. z o.o. Szczegóły techniczne oraz wersja oprogramowania (obecnie 10.49) zostaną ustalone z Zamawiającym w trybie roboczym.

  - Zastosowana symbolika obiektów poszczególnych baz danych będzie zgodna z występującą w bibliotece symboli aktualnej wersji oprogramowania Geo-Map wykorzystywanej w Wydziale Geodezji i Kartografii w Wołominie.

  - Wszystkie obiekty zasilające bazę mapy zasadniczej muszą mieć wypełnione wszystkie przewidziane w stosowanym oprogramowaniu atrybuty, w tym również dotyczące metody pozyskania danych.

  - Zamawiający nie przewiduje w ramach bieżącego zamówienia pozyskiwać danych z zakresu osnów geodezyjnych.

- Skład dokumentacji.

Dokumentację techniczną z wykonania przedmiotu zamówienia, należy skompletować analogicznie jak operat powykonawczy z prac geodezyjnych i kartograficznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1429).

Geodezyjna dokumentacja techniczna z prac powinna być przekazana w formie dokumentów elektronicznych. Do zgłoszenia gotowości do odbioru prac należy dołączyć nośnik informatyczny (USB lub CD/DVD) z wynikami prac przewidzianymi niniejszym zamówieniem.