##### Załącznik Nr    do SIWZ

# WARUNKI  TECHNICZNE

założenia szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy

I.   INFORMACJE FORMALNE

- Zamawiający: Starosta Wołomiński z siedzibą w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3

- Rodzaj prac:  Założenie szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na obszarze miast Wołomin, Zielonka, Kobyłka i Marki w powiecie wołomińskim

II.  OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE

1. Przepisy prawne:

1.1  Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2005 r.  Nr 240, poz. 2027 z późniejszymi zm.).

1.2  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. z 1999 r. Nr 30, poz. 297).

1.3  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2000 r. Nr 70, poz. 821)

1.4  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zapasowych bazy danych, a także ogólnych warunków umów udostępniania tych baz (Dz. U. z 2001 r. Nr 78, poz. 837).

1.5  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999r. w sprawie określania rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 493).

1.6  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego  (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333)

1.7  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 454 ze zmianami w Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 89).

2. Instrukcje i Wytyczne Techniczne:

2.1  O-1/O-2  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (wyd. 2001r.)

2.2  G-1  Pozioma osnowa geodezyjna (wyd. 1986r.)

2.3  G-2  Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna i przeliczenia
współrzędnych między układami (wyd. 2001r.)

2.4  O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (wyd. 1992r.)

2.5  G-1.5  Szczegółowa osnowa pozioma. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników 
(wyd. 1990r.)

2.6  G-1.5  Załączniki (wyd. 1987r.)

2.7  G-1.10  Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych (wyd. 2001 r.)

2.8  G-2-5  Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna. Projektowanie, 
 pomiar i opracowanie wyników (wyd. 2002 r.)

2.9  G-1.6  Przeglądy i konserwacje punktów geodezyjnych, grawimetrycznych
 i magnetycznych (wyd. 1986r.)

2.10 G-1.9  Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów (wyd. 2002r.)

3.  Niniejsze Warunki Techniczne.

III.  RZECZOWY ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH.

1.  Do zrealizowania przewiduje się opracowanie projektu oraz założenie poziomej osnowy szczegółowej III klasy na obszarze miast Kobyłka, Marki, Wołomin i Zielonka. 
Łącznie należy założyć 1100 punktów osnowy z użyciem techniki satelitarnej GPS i klasycznej.
Liczba punktów osnowy w poszczególnych miastach, jak również proporcje pomiędzy poszczególnymi miastami powinny być zbliżone do stanu obecnego, co przedstawiono w załączniku Nr. 1 do Warunków Technicznych - kolumna 2 tabeli.

2.  Ogólny zakres prac

- Inwentaryzacja osnowy poziomej I, II i III klasy na obszarze objętym opracowaniem oraz wywiad terenowy do projektu,

- Opracowanie projektu technicznego założenia osnowy poziomej III klasy,

- Stabilizacja punktów osnowy poziomej III klasy,

- Wykonanie opisów topograficznych punktów (rysunek wektorowy).

- Usunięcie znaków istniejącej osnowy poziomej III klasy, których nie włączono do osnowy zakładanej.

- Pomiar geodezyjne techniką GPS i klasyczną,

- Numeryczne opracowanie sieci oraz obliczenie współrzędnych punktów w układach „2000”  i „W-wa 75” oraz wysokości w układzie „Kronsztadt 86”.

- Wykonanie aktualizacji numerycznej mapy zasadniczej oraz bazy danych osnowy poprzez wprowadzenie zmian będących wynikiem prac.

- Skompletowanie operatu wynikowego.

IV.  WYTYCZNE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI PRAC

1.  Inwentaryzacja oraz wywiad terenowy

1.1  Wyniki inwentaryzacji należy odnotować na arkuszach inwentaryzacji oraz na roboczych odbitkach map przeglądowych geodezyjnej osnowy poziomej.
Schemat arkusza inwentaryzacji podano jako załącznik Nr 2 do niniejszych Warunków.

1.2  Dla punktów osnowy I i II klasy należy:

- odszukać punkty osnowy oraz ich punkty kierunkowe,

- zaktualizować opisy topograficzne,

- dokonać oceny znaków na centrze i punktach kierunkowych oraz ewentualnych 
 ekscentrach i punktach przeniesienia,

- w przypadku widocznych znamion nieprawidłowego osadzenia słupa wpisać zalecenie przecentrowania, prostowania lub uzupełnienia,

- sprawdzić wizury na punkty kierunkowe, dokonać oceny możliwości wykonania przecinek, ewentualne zalecenia w tym zakresie wpisać do realizacji,

- zbadać aktualny zapis dotyczący właścicieli lub użytkowników gruntu na którym jest osadzony znak,

- informacje odnośnie stanu znaków oraz uwagi i zalecenia należy wypisać dodatkowo na odwrotnej stronie opisu topograficznego

1.3  Dla punktów osnowy III klasy należy:

- odszukać punkty na podstawie opisów topograficznych,

- dokonać oceny możliwości adaptacji punktu do nowej sieci,

- dla punktów spełniających warunki adaptacji dokonać oceny typu i stanu znaku oraz stanu wizur na punkty sąsiednie zakwalifikowane do nowej sieci,

- określić zakres ewentualnych prac konserwacyjnych niezbędnych do wykonania dla punktu (wymiana, prostowanie lub przecentrowanie słupa, oczyszczenie wizur, etc.),

- stabilizacja posiadająca właściwy typ nie wymaga zaleceń konserwacyjnych, jeśli słup jest w dobrym stanie technicznym a jego osadzenie jest prawidłowe,

- za nieprzydatne do nowej sieci, nawet wówczas gdy typ i stan znaku jest dobry, należy uznać punkty zlokalizowane w pasie jezdnym dróg, innych miejscach narażonych na zniszczenie bądź ich lokalizacja nie spełnia wymogu przydatności i dogodnego dostępu,

1.4  Łącznie z inwentaryzacją istniejącej osnowy należy przeprowadzić wywiad terenowy pod kątem nowych ciągów poligonowych i punktów. 
Wyniki wywiadu wnieść na robocze odbitki mapy przeglądowej osnowy.

2. Projekt techniczny osnowy poziomej III klasy.

2.1  Dokonać analizy materiałów archiwalnych uzyskanych z PODGiK pod kątem wykorzystania ich przy opracowaniu projektu technicznego i jego realizacji.
Podczas opracowywania projektu należy wziąć pod uwagę sugestie i opinie pozyskane z PODGiK w Wołominie.

2.2  Projekt powinien uwzględniać dobór konstrukcji sieci oraz odpowiednich technik pomiarowych i sprzętu tak, aby błąd położenia punktu po wyrównaniu nie przekraczał 5 cm.

2.3  Podczas prac projektowych należy mieć na uwadze jak najszersze wykorzystanie techniki satelitarnej GPS. Tą metodą powinno być pomierzone co najmniej 10 % ogólnej liczby punktów wyznaczanych. 
Punkty nie spełniające wymogów tej techniki GPS należy przeznaczyć do pomiaru klasycznego.

2.4  Niezależnie od zastosowanej metody pomiaru punkty osnowy należy projektować w ciągach, gdzie każdy punkt posiada wizury na co najmniej dwa punkty sąsiednie. Ciągi powinny tworzyć układy wielowęzłowe. 
W sporadycznych i uzasadnionych przypadkach dopuszcza się założenie pojedynczych ciągów dowiązanych dwustronnie oraz samodzielnych trójek lub par punktów wyznaczanych metodą GPS. Należy mieć na uwadze, żeby punkty osnowy optymalnie zabezpieczały potrzeby przyszłych pomiarów bezpośrednich.

2.5  Nie należy adaptować w charakterze punktów osnowy III klasy jakichkolwiek znaków stabilizacyjnych osnowy wyższych klas. Punkty takie mogą być włączone do sieci wyłącznie zgodnie ze swoją pierwotną funkcją i przeznaczeniem.

2.6  Nie należy projektować punktów w pasach jezdnych dróg innych miejscach, które nie gwarantują stabilności i trwałości znaku.

2.7  Opracować projekt osnowy poziomej na mapach przeglądowych w skali 1:10000.

Należy przedstawić w szczególności:

- przebieg projektowanych ciągów poligonowych i wizur,

- punkty adaptowane do nowej osnowy z zasygnalizowaniem tych, które wymagają prac konserwacyjnych,

- zaprojektowane, nowe punkty ,

- punkty osnowy wyższych klas, które będą stanowić nawiązanie sieci,

- repery, które będą użyte do nawiązania wysokościowego sieci,

- punkty dotychczasowej osnowy III klasy nie włączone do nowej sieci, których znaki stabilizacyjne będą usunięte.

- zniszczone punkty dotychczasowej osnowy III klasy.

Poszczególne kategorie informacji powinny być zaprezentowane w sposób umożliwiający ich odróżnienie od pozostałej treści.

2.8  Opracować szkice sieci projektowanej osnowy. Każdy z nich powinien obejmować zasięgiem co najmniej jeden rejon spośród wymienionych w punkcie III p.1.

Należy przedstawić w szczególności:

- przebieg projektowanych ciągów poligonowych i wizur,

- poszczególne punkty projektowanej osnowy ze wskazaniem (rozróżnieniem) metody ich pomiaru (pomiar klasyczny czy satelitarny),

- punkty nawiązania sieci oraz nawiązania kątowe ciągów poligonowych,

Poszczególne kategorie informacji powinny być zaprezentowane w sposób umożliwiający ich odróżnienie od pozostałej treści.

2.9  Opracować opis projektu technicznego.

2.10  Sporządzić zestawienia ilościowe punktów odrębnie dla każdego z rejonów wymienionego w punkcie III p.1. Należy podać ogólną liczbę punktów zaprojektowanej osnowy oraz rozkład tej liczby na grupy według następujących kryteriów podziału:

- punkty adaptowane, punkty nowe,

- metoda pomiaru:  klasyczna, GPS,

- czynności konserwacyjne na punktach adaptowanych:  wymiana słupa, prostowanie lub przecentrowanie, punkty bez konieczności konserwacji,

Ponadto należy podać liczbę punktów zniszczonych oraz liczbę punktów przeznaczonych do usunięcia.

2.11 Projekt złożyć do zaopiniowania w PODGiK.

2.12 Zatwierdzić projekt techniczny w Biurze Geodety Powiatowego Starostwa Powiatowego w Wołominie.

3. Stabilizacja punktów osnowy poziomej III klasy.

  - Punkty osnowy stabilizować dwustopniowo znakami ziemnymi typu 42 rys. b wg. Wytycznych G-1.9 (słup betonowy o wymiarach (15x15)(25x25)x75 z rurką metalową oraz płyta betonowa z krzyżem (20x20)x10. Pomiędzy słupem i znakiem wykonać podsypkę z piasku grubości minimum 10 cm.
Na punktach adaptowanych dopuszcza się pozostawienie innego rodzaju stabilizacji dwupoziomowej pod warunkiem, że znakiem górnym jest słup nie krótszy niż 70 cm, a znakiem podziemnym jest płyta. Inny typ stabilizacji należy wymienić na typ 42b.
W miejscach zabetonowanych lub utwardzonych dopuszcza się zastosowanie stabilizacji jednopoziomowej. Rodzaj i typ znaków należy wcześniej uzgodnić ze Zleceniodawcą, a użycie takiego rodzaju stabilizacji ograniczyć wyłącznie do przypadków koniecznych.

3.2  Wskazane jest pomalowanie górnych powierzchni słupów farbą do betonu, jednakowym kolorem na całym obiekcie.

3.3  Wykonać prace zalecone w trakcie inwentaryzacji osnowy.

3.4  Wykonać opisy topograficzne dla wszystkich punktów (adaptowane i nowe) na formularzach obowiązujących w PODGiK Wołomin.

3.5  Powiadomić zainteresowane strony o umieszczeniu znaków zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie znaków geodezyjnych.

3.6  Dla punktów, które zostały adaptowane bez konieczności wymiany lub korekty położenia słupa należy zachować dotychczasowy numer katalogowy.

3.7  Należy wystąpić pisemnie do PODGiK z wnioskiem o zarezerwowanie koniecznej liczby nowych numerów punktów na poszczególnych arkuszach mapy przeglądowej. Po zakończeniu prac należy przekazać do PODGiK wykaz niewykorzystanych numerów.

3.8  W przypadku stabilizacji lub konserwacji punktów w pasie drogi publicznej należy uzyskać zgodę od zarządcy drogi na wykonanie tych prac oraz uzgodnić zasady ich przeprowadzenia.

3.9  Znaki dotychczasowej osnowy poziomej III klasy nie przydatne do nowej sieci należy zlikwidować w terenie, usuwając co najmniej górny znak stabilizacyjny. Czynności z tym związane powinny być przeprowadzone jako ostatni etap prac tak, aby użytkownicy osnowy nie napotkali na utrudnienia w realizacji swoich zadań.
W operacie należy załączyć wykaz wszystkich punktów usuniętych i zniszczonych.

4. Pomiar osnowy poziomej III klasy metodą GPS.

4.1  Pomiary satelitarne punktów należy wykonać metodą statyczną lub rapid-static.
Czas stacjonowania odbiorników na punkcie powinien być uzależniony od typu użytego sprzętu, warunków obserwacyjnych oraz długości mierzonego wektora i nie powinien być krótszy niż: 
 - 20 minut dla odbiorników dwuczęstotliwościowych,
 - 45 minut dla odbiorników jednoczęstotliwościowych. 
Dla wektorów nawiązujących sieć na punkty wyższej klasy należy zastosować czasy obserwacji stosownie wydłużone. 
Zaleca się rejestrację satelitów o elewacji większej od 15o oraz prowadzenie pomiarów, gdy liczba satelitów jest większa od czterech.

4.2  Do nawiązania sieci GPS należy wykorzystać punkty osnowy wyższej klasy, spełniające kryteria prawidłowego pomiaru satelitarnego, znajdujące się w rejonie lokalizacji obiektu oraz bliskim sąsiedztwie. Ponadto zaleca się nawiązanie sieci na co najmniej jeden, pobliski punkt sieci Polref.

4.3  Nawiązanie wysokościowe sieci należy oprzeć na reperach klasy I – III.

4.4  Podczas opracowywania konstrukcji sieci GPS zaleca się unikać wektorów o długości powyżej 10 km, natomiast preferować wektory krótsze.

4.5  Należy zadbać o dobrą konstrukcję geometryczną oraz bezwzględnie zachować warunek wektorów nadliczbowych w odniesieniu do każdego punktu.

4.6  Konstrukcja sieci powinna traktować wszystkie z rejonów wymienionych w punkcie III p.1 jako jeden obiekt i zabezpieczyć ich wzajemny związek geometryczny.

4.7  Koncepcję konstrukcji sieci GPS wraz z przyjętymi punktami nawiązania należy uzgodnić z inspektorem prac powołanym przez Zamawiającego.

4.8  Do wyrównania sieci mogą być zakwalifikować wyłącznie wektory obliczone w wyniku postprocessingu, dla których zostały rozwiązane nieoznaczoności (ambiguities) oraz które uzyskały zadawalające ocenę dokładnościową.

4.9  W przypadku prowadzenia pomiarów odbiornikami, które posiadają ograniczenie co do używanych identyfikatorów punktów, należy w operacie zamieścić słownik zamiany numerów roboczych na faktyczne numery punktów.

5. Pomiar osnowy poziomej III klasy metodą poligonizacji.

5.1  Pomiary liniowe i kątowe należy wykonać instrumentem z rejestracją elektroniczną.

5.2  Przy pomiarze kątów należy używać tarcz celowniczych oraz pionów optycznych. Błędy centrowania nie mogą przekraczać 5 mm.

5.3  Wskazane jest wykonywanie bocznych nawiązań dłuższych ciągów poligonowych na ewentualnie widoczne kościoły będące punktami osnowy wyższej klasy. 
Zaleca się również wykonywanie bocznych powiązań pomiędzy równoległymi ciągami poligonowymi, jeśli warunki terenowe umożliwiają uzyskanie wizury.

6. Wyznaczenie wysokości punktów osnowy.

6.1  Wszystkie punkty osnowy poziomej III klasy powinny mieć wyznaczone wysokości w układzie Kronsztadt ’86. Wysokości mogą być wyznaczone metodą GPS, metodą niwelacji geometrycznej lub niwelacji trygonometrycznej.

6.2  Wysokości punktów wyznaczone metodą GPS mogą być traktować za równoważne wynikom niwelacji geometrycznej i jako takie służyć do nawiązania niwelacji trygonometrycznej stosownie do obowiązujących unormowań technicznych.

7. Numeryczne opracowanie sieci

7.1  Wykonać analizę jakości obserwacji satelitarnych poprzez kontrolne wyrównanie swobodnej, sieci przestrzennej. 
Wykonać ocenę jakości punktów nawiązania sieci GPS poprzez transformację współrzędnych uzyskanych w wyniku wyrównania sieci swobodnej na współrzędne i wysokości w układzie państwowym. Należy zastosować transformację nie powodującą deformacji geometrii sieci. Kontrolę wykonać dla układu współrzędnych „1992” (lub „2000”) oraz układu wysokości „Kronsztadt ‘86”. Przeprowadzić analizę poprawności odchyłek na punktach nawiązania sieci. 
Wyniki wyrównania sieci swobodnej oraz transformacji załączyć do operatu w formie plików elektronicznych. Wnioski prezentujące ocenę wyników wyrównania oraz transformacji załączyć w sprawozdaniu technicznym.

7.2  Wykonać ścisłe, łączne wyrównanie sieci zintegrowanej (obejmującej pomiary satelitarne i klasyczne) na płaszczyźnie odwzorowania układu współrzędnych „2000/21”. Wyrównanie sieci przeprowadzić programem Geonet.

7.3  Wyznaczyć współrzędne punktów sieci w układzie „W-wa 75”. Procedurę numeryczną obliczenia współrzędnych należy uzgodnić z inspektorem prac geodezyjnych wyznaczonym przez Zleceniodawcę.

7.4  Wyznaczyć wysokości normalne punktów sieci GPS w układzie „Kronsztadt ‘86”. Wysokości elipsoidalne należy wyznaczyć w procesie wyrównania sieci przestrzennej. Wysokości normalne obliczyć z zastosowaniem modelu geoidy „Geoida niwelacyjna 2001” lub poprzez transformację w oparciu o stacjonowane punkty nawiązania wysokościowego sieci.

7.5  Wykonać obliczenia wysokości normalnych dla punktów wyznaczonych metodą poligonową.

7.6  W sprawozdaniu technicznym należy opisać zastosowane procedury obliczeniowe, scharakteryzować uzyskane wyniki oraz przedstawić istotne wnioski i wyniki świadczące o poprawności procesu wyrównania i obliczeń.

8. Opracowania kameralne.

8.1  Wykonać szkice sieci:  a) sieci GPS,   b) sieci poligonowej,

8.2  Wykonać mapy przeglądowe osnowy w skali 1:10000 na których należy przedstawić punkty osnowy III klasy, ciągi poligonowe, wizury, punkty i kierunki nawiązania.

8.3  Wykonać wykazy współrzędnych i wysokości oraz mp w układach „2000/21” oraz 
„W-wa 75”dla poszczególnych arkuszy mapy przeglądowej. Format zapisu danych w plikach komputerowych uzgodnić z PODGiK.

8.4  Sporządzić wykazy punktów zniszczonych oraz punktów usuniętych.

8.5  Sporządzić wykaz punktów adaptowanych z podaniem różnic współrzędnych Δx i Δy pomiędzy wartościami katalogowymi i wyznaczonymi w ramach prac.

8.6  Opisy topograficzne punktów należy wykonać komputerowo i zapisać w postaci rysunku wektorowego w plikach graficznych. Format pliku należy uzgodnić z PODGiK.

8.7  Wykonać aktualizację numerycznej mapy zasadniczej oraz bazy danych osnowy poprzez wprowadzenie zmian będących wynikiem przeprowadzonych prac. 
Powyższe czynności należy zlecić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

8.8  Skompletować operat zgodnie z Instrukcją Techniczną O-3. Szczegóły kompletowania należy uzgodnić z PODGiK. 
Do zasobu bazowego należy dołączyć nośniki informatyczne na których należy zarejestrować wszelkie możliwe pliki danych i informacji, a w szczególności:

- sprawozdanie techniczne,

- arkusze inwentaryzacji punktów,

- pliki wynikowe dotyczące wykonanego postprocessingu dla obserwacji satelitarnych,

- wykaz ostatecznych wektorów przestrzennych uczestniczących w wyrównaniu sieci wraz z elementami charakterystyki dokładnościowej,

- pliki obserwacyjne z rejestratorów polowych,

- wykazy ostatecznych obserwacji kątowych i liniowych,

- wyniki wyrównań i transformacji (zarchiwizować całe foldery ze wszystkimi plikami),

- wyniki obliczeń i analiz,

- wykazy współrzędnych,

- pliki graficzne sporządzonych opisów topograficznych,

Poszczególne kategorie danych należy zapisać w folderach, podfolderach i plikach tematycznych w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych rodzajów informacji. Wskazane jest umieszczenie plików objaśniających zawartość folderów i plików.
Sposób skompletowania operatu oraz zawartość załączonych nośników informatycznych należy opisać w sprawozdaniu technicznym.

V. UWAGI KOŃCOWE.

1.  Czynności związane z aktualizacją osnowy poziomej III klasy nie ujęte w niniejszych Warunkach Technicznych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.  Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik prac geodezyjnych.

3.  Czynności i kwestie szczegółowe wymagające wyjaśnień należy uzgodnić ze Zleceniodawcą i odnotować w dzienniku prac geodezyjnych.

4.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z założeniem osnowy poziomej III klasy, w tym koszty wynikające z opłat za czynności i materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

5.  Po odbiorze prac operat techniczny należy przekazać do PODGiK w Wołominie.

VI. ZAŁĄCZNIKI.

1.  Informacja o stanie osnowy,

2.  Wzór arkusza inwentaryzacyjnego.

Załącznik nr 1 do Warunków Technicznych

Informacja o istniejącej osnowie poziomej III klasy

według ustaleń PODGiK i danych dostarczonych przez geodetów

| Miasto | Liczba punktów ogółem | Informacja o stanie osnowy |
| --- | --- | --- |
|  |  | Liczba punktów w stanie dobrym | Liczba punktów wznowinych bolcem | Pozostałe punkty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kobyłka | 236 | 118 | 15 | brak danych |
| Marki | 266 | 155 | 10 | brak danych |
| Wołomin | 231 | 103 | 13 | brak danych |
| Zielonka | 280 | 71 | 15 | brak danych |

Załącznik nr 2 do Warunków Technicznych

Strona ………

ARKUSZ INWENTARYZACYJNY OSNOWY           Arkusz mapy ………………

Klasa osnowy ………

| L.p. | Numer punktu | Typ stabilizacji | Stan znaku | Przydatność do GPS | Stan wizur | Kwalifikacja do nowej osnowy | Zalecenia dotyczące prac na punkcie oraz uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Na punkt | Stan |  |  |