SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót budowlanych

CVP  45212221-1

INWESTOR :    Powiat Wołomiński

05-200 Wołomin

ul. Prądzyńskiego 3

OBIEKT    :  Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy       syntetycznej

ADRES     :  Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie

Ul. Armii Krajowej 38

STUDIUM   :     Specyfikacja techniczna  wykonania

i odbioru robót budowlanych   .

BRANŻA     :   Architektura  i konstrukcja

OPRACOWAŁ   :

Wołomin , marzec 2007 r .

Spis treści:

1. Część ogólna

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

1.2 Zakres stosowania ST

1.3 Zakres robót objętych ST.

1.4 Określenia podstawowe.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5.1. Informacje o terenie budowy

1.5.2. Ochrona środowiska

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa

1.5.4. Ochrona własności publicznej i prawnej

1.5.5. Ograniczenia obciążeń pojazdami

1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

1.6 Informacje o terenie budowy.

2.    Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

2.2  Materiały budowlane

2.3  Elementy gotowe

3.    Sprzęt

4.   Transport materiałów.

4.1  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

5.   Wykonywanie robót

5.1  Wymagania ogólne

5.2. Rodzaje robót

6.   Kontrola jakości robót

6.1  Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót

6.2  Zasady kontroli jakości robót

6.3  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

6.4  Dokumenty budowy

7.   Obmiar robót

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót

8.   Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

8.3  Odbiór ostateczny (końcowy )

8.4  Odbiór pogwarancyjny

9.   Podstawa płatności

10.  Przepisy związane

10.1 Normy

10.2 Inne przepisy i dokumenty

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót obiektu i zagospodarowania terenu sportowego z boiskiem do piłki nożnej w Wołominie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z budową obiektu - boiska do piłki nożnej na terenie ZSE w Wołominie

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót:

a) wykonanie boiska dp piłki nożnej , o płycie 30,0 m x 60,0 m z liniami o nawierzchni z trawy syntetycznej w kolorze zielonym ,na podbudowie z kruszywa.

Pas wolny od przeszkód wokół boiska pokryty również trawą syntetyczną o szerokości 1,0 m wzdłuż dłuższych boków boiska i 2 m za bramkami.

b) wykonanie piłkochwytów wokół boiska

c) wykonanie chodników i trybuny na terenie opracowania,

d) wykonaniu wjazdu na teren boiska oraz dwóch furtek,

1.4 Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednikami i polskimi normami, branżowymi, katalogami oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

PRZED ROZPOCZECIEM ROBÓT NALEŻY SPEŁNIC NASTEPUJĄCE WARUNKI

a/ Zgłosić z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót we właściwym Urzędzie Starostwa Powiatowego. Zorganizować właściwy nadzór nad prowadzonymi robotami.

b/ Ustalić z Inwestorem i Zarządzającym obiektem - zakres i termin prowadzenia robót, celem wykonywania ich w sposób jak najmniej zakłócający funkcjonowanie szkoły,

c/ Ustalenia dróg dojazdowych i miejsc składowania materiałów,

d/ Przejąć na czas prowadzenia robót odpowiedzialność za uzbrojenie terenu istniejące pod projektowaną płytą boiska. Dochować szczególnej staranności, podczas prowadzenia prac wykonawczych, w celu uniknięcia uszkodzenia istniejącej infrastruktury.

1.6 Informacje o terenie budowy.

Teren, na którym wykonywany będzie obiekt sportowy zlokalizowany jest w Wołominie przy ZSE ul. Armii Krajowej 38. Boiska obejmować będzie teren sportowo-rekreacyjny na tyłach szkoły.

Na obszarze objętym zakresem opracowania znajduje się bieżnia i skocznia w dal o nawierzchni żwirowej oraz obszary zieleni porośnięte trawą. Wzdłuż ogrodzenia od strony ul. Kobyłkowskiej rośnie 20 Topoli czarnych przeznaczonych do usunięcia.

Teren jest płaski od str. płn.- wsch. znajduje się skarpa, na której

Usytuowane są schody prowadzące w stronę budynków szkoły.

2.Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, muszą posiadać zaświadczenia o jakości lub atesty. Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie Inspektora Nadzoru.

2.2 Materiały budowlane

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje

dotyczące materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań  laboratoryjnych  oraz  próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

2.2.1 Piasek

Piasek  o frakcji 0 - 5 mm powinien spełniać wymagania BN-87/6774 - 04.

2.2.2 Woda

Woda zgodnie z wymaganiami PN-88/B 32250. Jakość wody powinna

odpowiadać jakości wody wodociągowej przeznaczonej do picia.

2.2.3 Cement

Cement portlandzki do wykonywania ustrojów betonowych wg PN -B-

19701.

2.2.4 Kamień łamany

Kruszywo z kamienia łamanego do wykonania podbudowy płyty boiska

sportowego o frakcjach wg. Projektu budowlanego.

2.2.5 Stal

Stal węglowa zwykła / kategorii “A”/ spawalna odpowiadająca PN-/H -93202, PN -/H -92203 , PN-82/H -93215,

2.2.6 Nawierzchnia z trawy syntetycznej.

Nawierzchnia płyty boiska i pasów wolnych od przeszkód z trawy syntetycznej w kolorze zielonym na podbudowie z kruszywa.

Dla trawy syntetycznej należy przyjąć następujące parametry:

- włókno monofilowe lub fibrylowane albo monofilowo-fibrylowane,

- wysokość włókna - minimum - 50 mm,

- gęstość pęczków/m2 – minimum –6000,

- minimalny dtex – 11000,

- ciężar całkowity – minimum – 2500 g/m2,

- wypełnienie piaskiem kwarcowym – 15-25 kg/m2,

- wypełnienie granulatem gumowym  10-15 kg/m2.

Wykonawca musi załączyć następujące dokumenty:

- atest higieniczny dla trawy syntetycznej wydany przez instytucję posiadającą odpowiednie uprawnienia.

- autoryzacja dla wykonawcy do montażu nawierzchni wystawiona przez producenta.

-pozytywne wyniki badań oferowanej trawy syntetycznej na certyfikat FIFA 2 STARS przed wbudowaniem na przedmiotowym obiekcie, w celu potwierdzenia spełnienia postawionych wymagań oraz jakości trawy.

2.3 Elementy gotowe

2.3.1. Bramki

Bramki aluminiowe o wymiarach 500cm x 200cm montowane za pomocą śrub do fundamentu betonowego oraz umocowane w tulejach.

Posiadające certyfikat bezpieczeństwa “B”.

2.3.2 Brukowa kostka betonowa

Betonowa wibroprasowana kostka brukowa gr. 6 cm barwiona w masie zgodna

z PN -EN 13338:2005 .

2.3.3 Obrzeża

Betonowe krawężniki oraz obrzeża odpowiadające PN -EN 1340:2004.

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak również przy wykonywaniu czynności pomocniczych. Sprzęt używany do prac musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy, musi spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Do wykonania budowy boiska sportowego można wykorzystać następujący sprzęt:

- Spycharka 74 kW

- młot mechaniczny,

- Ładowarka kołowa 1,25 m3

- Samochód samowyładowczy 10 -15 t,

- Dźwig samojezdny 6t,

- Walec wibracyjny samojezdny 2,5 t,

- Ubijak spalinowy

- Zagęszczarka wibracyjna spalinowa70 -90 m3/h

- Samochód dostawczy,

Inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport materiałów.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość środków transportu musi zapewnić terminowość wykonania robót.

4.1 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Korzystając z dróg publicznych wykorzystywane przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie pojazdu i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do budowy.

5. Wykonywanie robót

5.1 Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie robót zgodnie z umową,

- jakość użytych materiałów i wykonywanych robót,

- zgodność robót z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru,

- za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej

Następstwa błędnego wykonawstwa oraz wytyczenia robót zostaną poprawione przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru oraz Projektanta dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez nich, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca zgłosi z wyprzedzeniem Inspektorowi Nadzoru oraz przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.

Zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Komisji WE nr 2151/2003 określono przedmiot zamówienia w oparciu kody CPV:

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie boisk sportowych

45110000 -1Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki ob. bud, rob. ziemne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty bud. w zakresie wznoszenia ob. bud.

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

5.2. Rodzaje robót

5.2.1 Prace rozbiórkowe i demontażowe

Demontaż elementów wyposażenia terenu wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. W przypadku niemożności zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić o tym Inspektora i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub niszczenie.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania nieodpłatnie wszystkich materiałów pochodzących z demontażu i dostarczenie ich do wskazanego przez Inspektora miejsca składowania.

Materiał odzyskany pochodzący z rozbiórki istniejących nawierzchni po odpowiednim przygotowaniu, można wykorzystać do celów budowlanych. Wykonawca obowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru o zamiarze takiego wykorzystania materiału rozbiórkowego i uzyskać jego akceptację.

Należy zwrócić szczególną uwagę i zachować szczególną staranność wykonując ww. prace w pobliżu istniejących elementów uzbrojenia terenu/ studzienki. włazy, itp. /.

Prace wyburzeniowe elementów betonowych ścian oraz żelbetowych schodów wykonać przy użyciu młotów mechanicznych. Prace wykonywać należy poza okresem trwania ciszy nocnej ( 22,oo - 6,oo).

5.2.2 Roboty ziemne

Wykopy pod warstwy konstrukcyjne podbudowy boiska należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego /spycharka, ładowarka/ lub ręcznie w zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim  wytyczeniu obiektu  przez służby geodezyjne.

Należy prowadzić roboty ziemne w sposób uniemożliwiający uszkodzenie istniejących drzew.

Wykonane roboty ziemne muszą uwzględniać ukształtowanie spadków gruntu rodzimego

Miejsce wywozu ziemi i gruzu ustalić z Inspektorem nadzoru.

5.2.3 Roboty montażowe boisk

Po wykonaniu robót ziemnych należy zagęścić  grunt przy użyciu zagęszczarek mechanicznych.

wszystkie warstwy podbudowy należy zagęścić mechanicznie.

Wykonać podbudowę z miału kamiennego ………………i zagęścić mechanicznie.

Zamontować obrzeża  chodnikowe na ławie betonowej – beton B-10. Wykonać fundamenty betonowe z betonu B-15 zbrojonych stalą A-I pod bramki.

Zamontować bramki i piłkochwyty.

6. Kontrola jakości robót

6.1 Ogólne wymagania dotyczące  kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B - 00.00.00

”Kontrola jakości robót ,punkt 6.

6.2 Boisko sportowe

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót ziemnych należy przeprowadzić następujące pomiary robót:

- głębokości wykopów,

- spadków na gruncie rodzimym,

- grubości poszczególnych warstw podbudowy,

- stopnia zagęszczenia warstw podbudowy,

- klasy betonu,

- wielkości  i  rozmieszczenia  fundamentów pod bramki i piłkochwyty.

- poziomów i spadków wierzchniej warstwy  podbudowy,

- montażu wierzchnich warstw nawierzchni z trawy syntetycznej zgodnie z instrukcją  producenta,

- wymiarów wyznaczonych boisk oraz jakości linii boiskowych,

- spadków  nawierzchni  bocznych pasów boiska .

7. Obmiar robót

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru  robót podano w  ST B-00.00.00. punkt 7.

Obmiaru  robót należy dokonać w  oparciu o Dokumentację Projektową

i  ewentualne dodatkowe ustalenia wynikłe w  czasie budowy ,

akceptowane przez Projektanta , Inspektora nadzoru.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i  terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed  tym terminem.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla boiska sportowego jest 1 [m2] , zgodnie z

Dokumentacją Projektową.

8 .Odbiór robót .

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. punkt 8.

Przy przekazywaniu  Zamawiającemu  boiska sportowego do piłki nożnej pokrytego nawierzchniami trawy syntetyczną, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- projektową dokumentację powykonawczą,

- geodezyjną dokumentację powykonawczą,

- protokoły odbioru robót zanikających,

- protokoły sprawdzenia stopnia zagęszczenia warstw podbudowy,

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, jeżeli wykonawca przedłoży komplet dokumentów i pozytywne wyniki pomiarów.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania  ogólnego toku  robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej  części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowli z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

8.3 Odbiór ostateczny (końcowy)

Całkowite  zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez wykonawcę  wpisem do  dziennika budowy. Odbioru ostatecznego dokona  komisja wyznaczona przez Zamawiającego w  obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

8.4 Odbiór  pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad jak w odbiorze ostatecznym.

9.Podstawa płatności.

Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00. punkt 9.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

10. Przepisy związane

10.1 Normy

PN - 90/B - 14501  Zaprawy budowlane zwykłe.

BN - 72/ 8932-01  Budowle drogowe . Roboty ziemne.

PN-B / 10736 : 1999

BN-87/6774-04     Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN- B- 10290 :1997 Geomembrany .Ogólne wymagania .

PN- B- 11210 :1996 Kamień  łamany.

PN-EN 1338: 2005 Betonowe kostki brukowe . Wymagania i metody badań.

PN- EN 1340: 2004  Krawężniki. Wymagania i metody badań.

PN - EN 124 : 2000

PN-B- 19701 - Cement powszechnego użytku. Skład , wymagania i ocena

zgodności.

PN-88/B-6250 - Beton zwykły.

PN-91/B-06263 - Beton jamisty

PN- 80/B-03322 -Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

10.2 Inne przepisy i dokumenty

1.Ustawa z 7 07.1994 r. Prawo budowlane , z późniejszymi zmianami.

2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny  pracy przy wykonywaniu robót budowlanych(Dz.U. Nr 48 poz.401 z 6 lutego 2003 r.)

3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki ,tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .( Dz. U. 2002 r. Nr 108 poz. 953.)

4.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).

UWAGA OGÓLNA

Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym  opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu wykonania.

Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych , nie obniżających tego standardu . Wprowadzone zmiany nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmienić idei projektu. Wykonawca może uzyskać akceptację rozwiązań zamiennych przez projektanta, jednak musi to być poprzedzone pozytywną opinią Inspektora nadzoru.

Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Inwestora i Architekta. Jeżeli zastosowane  rozwiązania zamienne wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonanie tych zmian, związaną z tym koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.