Załącznik NR 2

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

## Przedmiot zamówienia : DEFIBRYLATOR - szt. 2

Nazwa Wykonawcy :

Producent :

Nazwa i typ :

Rok produkcji (podać):

| LP. | PARAMETR | WARUNEK | OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowo-sieciowe | TAK |  |
|  | Akumulator bezobsługowy (doładowywany w aparacie). Możliwość błyskawicznego ładowania | TAK |  |
|  | Zintegrowany zasilacz umożliwiający ciągłą pracę aparatu z sieci prądu zmiennego 230V / 50 Hz. | TAK |  |
|  | Ilość defibrylacji z max. energią - min 80 | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość kardiowersji. | TAK |  |
|  | Sterowanie poziomem energii, ładowaniem i wyzwoleniem energii z łyżek defibrylatora oraz z panelu. | TAK |  |
|  | Uchwyt do mocowania na ścianie. | TAK |  |
|  | Uchwyt do łyżek w obudowie aparatu. | TAK |  |
|  | Waga kompletnego aparatu max. 6 kg. | TAK |  |
|  | Przezskórna stymulacja zewnętrzna. |  |  |
|  | Monitorowanie |  |  |
|  | Podgląd EKG przez łyżki defibrylacyjne. | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG przez kabel pacjenta Min. 3 odprowadzenia. | TAK |  |
|  | Ekran monitora typu LCD | TAK |  |
|  | Podświetlany ekran podczas pracy przy niedostatecznym oświetleniu. | TAK |  |
|  | Możliwość używania do defibrylacji jednorazowych elektrod defibrylacyjnych. | TAK |  |
|  | Regulowane wzmocnienie sygnału EKG. | TAK |  |
|  | Monitorowanie SpO2 | TAK |  |
|  | Czujnik SpO2 wielorazowego użytku klips na palec. | TAK |  |
|  | Defibrylacja |  |  |
|  | Niskoenergetyczna dwufazowa fala defibrylacyjna. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji energii: granica dolna – nie więcej niż 5J granica górna – nie mniej niż 200J | TAK |  |
|  | Łyżki defibrylatora dla dorosłych i dla dzieci. | TAK |  |
|  | Kompensacja impedancji ciała pacjenta. | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej poniżej 6 sek. | TAK |  |
|  | Rejestrator |  |  |
|  | Rejestrator termiczny. | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku dla krzywych EKG i ustawień aparatu. | TAK |  |

- Parametry zaznaczone „tak” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie dane zawarte w powyższym arkuszu muszą mieć potwierdzenie w dołączonych materiałach informacyjnych producenta oferowanego sprzętu

| Certyfikat CE, deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK załączyć |
| --- | --- |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |
| Usunięcie uszkodzenia do 24 godzin od zgłoszenia awarii lub na czas naprawy dostarczenie urządzenia zastępczego (dotyczy sprzętu) | TAK |
| 3 naprawy w okresie gwarancji powodują wymianę podzespołu na nowy (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Do oferty należy dołączyć ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi wyrobów, instrukcję obsługi w języku polskim | TAK |

Oświadczamy,

że oferowany powyżej  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

....................................

( pieczątka i podpis wykonawcy )