# Zadanie nr 2 – Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego do pozostałych sal PCRON

# Sala kinezyterapii

- Uniwersalny gabinet usprawniania leczniczego wraz z osprzętem z rotorami: stawu barkowego, kończyn górnych i kończyn dolnych

2.  Stół pionizacyjny typ 250182 lub równorzędny, leżysko jednoczęściowe, podnoszony elektrycznie w zakresie od -20° do 90°, uchwyty chromowane po bokach leżyska do montowania pasów stabilizujących, 2 pasy stabilizujące, max masa pacjenta do 150 kg, stół na kółkach - 2 wyposażone w hamulce, wymiary stołu: długość-186 cm, szerokość-58 cm , rozdzielany podnóżek

SALA OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCA ZE ŚCIANĄ LUSTRZANĄ

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Materac rehabilitacyjny -materace rehabilitacyjne z pianki o różnej twardości 3 materace z pianką miękką , 3 z pianką twardą, obszyte kolorowym skajem. Wykorzystywane w rehabilitacji, ćwiczeniach, zabawie, czy innych zajęciach, zarówno z dziećmi jak i z osobami dorosłymi | po 3 szt. |
| 2 | Materac 3- część. składany Moduły o wymiarach: 110 x 60 x 5 cm połączone są ze sobą za pomocą zamków błyskawicznych. Ułatwia to szybkie ich rozłączenie lub połączenie w zależności od potrzeb. | 2 komplety |
| 3 | Stół do tenisa stołowego - odporna na warunki atmosferyczne płyta aluminiowa o grubości 22 mm, powierzchnia stołu pokryta lakierem nieodbijającym światło, profilowana listwa aluminiowa, stabilna podstawa z osłonami bocznymi, cztery kółka transportowe w tym dwa z hamulcem, mechanizm rozkładania z podwójnym zabezpieczeniem, błyskawicznie gotowy do gry dzięki zamocowanej na stałe siatce. | 2 szt. |
| 5 | Komplety do gry w tenisa stołowego - Zestaw 2 rakietek do tenisa stołowego z trzema piłeczkami. | 10 zestawów |
| 6 | Drabinki gimnastyczne o wymiarach ok. 90 x220 | 4 szt. |
| 7 | Kosz do koszykówki – tablica z żywic epoksydowych z ramą metalową, kosz metalowy standardowy wzmocniony z siatką kolorową, montowane do ściany na wysięgnikach od 20 do 30 cm | 2 szt. |

SALA REHABILITACYJNA

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko do całościowego suchego masażu - łączy w sobie funkcję masażu suchego i ciepła, a czynnikiem masującym jest ogrzany strumień wody skierowany z dysz na elastyczną powierzchnię z naturalnego kauczuku, który ruchem okrężnym wędruje od stóp do karku. Parametry techniczne min.: - wymiary: 224 x 102 x 65 cm - wymiary leżyska: 195 x 73 cm - max. obciążenie leżyska: 180 kg - pobór mocy: 2700 Wat - pojemność: 420 litrów wody | 1szt. |
| 2 | Elektryczny stół wibracyjny izokinetyczny- stół napędzany przez silnik elektryczny. np. ANNAMIS 4 lub równoważny | 1szt. |
| 3 | Elektryczny stół masujący izokinetyczny- stół napędzany przez silnik elektryczny. np. ANNAMIS 8 lub równoważny | 1szt. |

SALA  SIŁOWA

- Wózek inwalidzki   typ Comfort m/m   lub równoważny                                1szt.

- Wózek inwalidzki  typ Comfort m6 lub równoważny                                     1 szt.

- Atlas „Multygym PRO   lub równoważny                                                        1 szt.

- Pionizator statyczny „Paramobil 60  lub równoważny                                   1 szt.

- Rower „Proteusz” PEC-1735 lub równoważny                                               1 szt.

- Rower  „Proteusz” PEC -3290 lub równoważny                                             1 szt.

- Bieżnia elekt.  G-643   lub równoważny                                                            1 szt.

- Stabilizator stawu skokowego                                                                            5 szt.

- Pas wibracyjny G-220 lub równoważny                                                            3 szt.

- Korektor postawy                                                                                                5 szt.

- Ortopedyczny stabilizator stawu łokciowego                                                    5 szt.

- Ortopedyczny kołnierz                                                                                        5 szt.

- Waga medyczna elektroniczna wyposażona we wzrostomierz                       1 szt.

- Ciśnieniomierz - oczekujemy dostawy ciśnieniomierza elektronicznego     nadgarskowego bądź ramiennego                                                                           1 szt.