„PROJ - BUD”  FIRMA  PROJEKTOWO-BUDOWLANA

05-200 Wołomin  ul. Przejazdowa 15

tel.; 423-67-50; 0-502-116-168; 0-609-61-81-81. Tel.-fax: 787-00-17

# PROJEKT   BUDOWLANY

KANALIZACJI DESZCZOWEJ

(400 i (500 Wipro w ul. Lipińskiej

/w zakresie przebudowy skrzyżowania

ulic: Legionów i Lipińskiej/

w Wołominie

Inwestor:  Starostwo Powiatu Wołomińskiego

ul. Prądzyńskiego 3

05-200 Wołomin

Opracował: mgr inż.. Paweł Dylewski

Projektował:  mgr inż. Grażyna Urban

Uprawnienia  projektowe  i wykonawcze

w  zakresie sieci  i  instalacji  sanitarnych

Nr 119/97/WŁ b.o.

Sprawdził:  inż. Tadeusz Gut Upr. Nr 383/Wa/74

Kwiecień  2006 rok

##### OPIS TECHNICZNY

##### I.  Część  ogólna

- Przedmiot  opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany kanalizacji sanitarnej w ul. Lipińskiej: (400 wipro  L = 65,00mb /w kierunku ul. Fieldorfa/ i (500 Wipro o długości L = 32,00 mb w ul. Lipińskiej /w kierunku ul. Sikorskiego/ w Wołominie

2. Podstawa opracowania.

2.1. Umowa o Prace Projektowe

2.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

2.3. Warunki techniczne L.dz DT/137/03/06 z dnia 06.03.2006r. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wołominie ul. Graniczna 1

2.3. Opinia Nr 399/2006 z dn. 12.05.2006r ZUD w Wołominie ul. Powstańców 8

2.4. Wizja lokalna w terenie, pomiary, uzgodnienia z Inwestorem

2.5. Obowiązujące normy i przepisy.

- Część  technologiczna

1. Opis projektowanego rozwiązania

Zadaniem projektowanej kanalizacji deszczowej  ø400 wipro w ul. Lipińskiej L = 65,00mb /w kierunku ul. Fieldorfa/ i (500 wipro w ul. Lipińskiej L = 32,00mb /w kierunku ul. Sikorskiego/ jest odprowadzenie wód opadowych z terenu jezdni i chodników w rejonie przebudowywanego skrzyżowania ulic: Legionów i Lipińskiej w Wołominie.

2. Lokalizacja kanału deszczowego.

Trasa projektowanego  kanału sanitarnego została ustalona przez projektanta i zaopiniowana przez WUD.

Kanały deszczowe projektowane w ul. Lipińskiej na całej swojej długości przebiegają w pasie jezdni o  nawierzchni asfaltowej – przewidzianej do przebudowy.

3.Konstrukcja i uzbrojenie kanału.

Projektowane kanały deszczowe wykonane zostaną z rur (400 i (500

Wipro.

Rury wipro należy łączyć  na kielich. Uszczelnienie kielichów wykonać sznurem smołowym i zaprawą cementową lub innymi środkami dostępnymi na rynku, zapewniającymi całkowitą szczelność połączeń.

Cały kanał z rur wipro należy układać na ławie betonowej grubości 15cm z betonu B-10 i podsypce piaskowej grubości 10cm z zagęszczonego piasku.

Przykanaliki deszczowe do wpustów deszczowych  projektowane są  z rur (200 PVC  wykonanych  z rur  jednorodnych, łączonych na uszczelki gumowe, ułożonych na  20cm podsypce z zagęszczonego piasku pozbawionego kamieni, do 30cm ponad wierzch rur, z dokładnym jego zagęszczeniem.

Uzbrojenie kanału deszczowego będącego tematem opracowania stanowią:

- studzienki rewizyjne i połączeniowe (1200 betonowe z włazami żeliwnymi do stosowania z pierścieniem odciążającym – 2 szt

- studzienki rewizyjne i połączeniowe ø1000 betonowe z włazami żeliwnymi do stosowania z pierścieniem odciążającym – 1 szt.

- studzienki połączeniowe ( 1000 betonowe zamurowane 0,3m nad wierzchem kanału .– 2 szt

- wpusty deszczowe ze studzienkami osadnikowymi (500 – 9 szt

Rzędne wierzchów włazów studzienek należy dostosować do projektowanej niwelety ulicy.

- Wytyczne realizacji inwestycji.

1. Istniejący stan uzbrojenia na trasie kanalizacji sanitarnej.

Ocenę stanu istniejącego uzbrojenia wzdłuż trasy projektowanych przewodów kanalizacji deszczowej oparto na mapie geodezyjnej do celów projektowych w skali 1:500 i wizji lokalnej w terenie. Na omawianym terenie występuje następujące uzbrojenie:

- kable: 2t i t

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

- wodociąg 200 i(100

- kanały c.o

- gazociąg (65 z przyłączami

Na profilach podłużnych zaznaczone zostały wszystkie ujawnione skrzyżowania  istniejącego uzbrojenia z projektowanymi kanałami deszczowymi. W trakcie wykonawstwa istniejące uzbrojenie krzyżujące się z projektowanymi kanałami sanitarnymi należy odpowiednio zabezpieczyć.

Fakt przystąpienia do robót należy zgłosić do odpowiednich służb eksploatacyjnych i pod nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywać prace ziemne.

- Warunki gruntowe.

W trakcie wykonywanych robót instalacyjnych w rejonie przedmiotowego skrzyżowania stwierdzono, że do głębokości ok. 3 m ppt występują warstwy gliny przedzielone warstwami piasku.

Do głębokości 3,0 m ppt nie stwierdzono występowania wód gruntowych..

3. Ocena warunków realizacji kanałów.

Stwierdzony poziom wód gruntowych nie będzie powodował konieczności odwodnienia wykopów pod projektowaną kanalizację deszczową    -  maksymalna głębokość wykopów ok. 2,7m.

Ewentualne wody opadowe gromadzące się w wykopie proponuje się usuwać metodą powierzchniową przy pomocy pomp i odprowadzać  tymczasowym rurociągiem do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Rzeczywistą ilość godzin pompowania wody z wykopu określi Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

4. Roboty ziemne.

Roboty  montażowe sieci kanalizacji deszczowej wykonywane będą w wykopach wąskoprzestrzennych, szalowanych np poziomo układanymi wypraskami stalowymi . Wypraski należy wbijać na głębokość 2-ch ÷ 3-ch metrów poniżej projektowanego dna wykopu

Wykopy wykonywane będą mechaniczno-ręcznie ( w 80% -mechanicznie, a w 20% - ręcznie), a urobek na odkład. Ze względu na zlokalizowanie przewodu w pasie dróg, należy zapewnić szczególną dbałość przy zasypywaniu wykopów.

Cały kanał z rur wipro należy układać na ławie betonowej grubości 15cm z betonu B-10 i podsypce piaskowej grubości 10cm z zagęszczonego piasku.

Rury PVC układać na podsypce z piasku grubości 0,20m.

Przy zasypywaniu rurociągów pierwszą warstwę zasypki o grubości 0,15m ponad rurę należy wykonać ręcznie przy pomocy suchego piasku pozbawionego kamieni z jednoczesnym ręcznym ubiciem w celu dokładnego wypełnienia szczelin wokół rurociągu. Dalszą zasypkę wykonać gruntem z wykopu, z rozścieleniem i ubiciem, warstwami grubości 0,20m. Zasyp powinien być dokładnie zagęszczony, a wynik potwierdzony badaniami. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wg CBR>0,98.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy wykonywać zgodnie z normą „Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania ”, PN-B/10736:1999..

Przed przystąpieniem do robót fakt ten należy zgłosić do odpowiednich służb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi prowadzić prace.

UWAGA!

- Wykopy należy oznaczyć światłem koloru żółtego, zapalonym od zmierzchu do świtu.

- Całość robót prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02

- Zachować przepisy BHP określone przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r (DZ. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993r.)

- Dostosować się do uwag zawartych w protokóle ZUD.

Wołomin kwiecień  2006r.

## OŚWIADCZENIE

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 16.04.2004r nowelizującej Ustawę – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr93, poz.888) oświadczam, że Projekt Budowlany kanalizacji deszczowej (400  i (500 wipro w ul. Lipińskiej /w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic: Legionów i Lipińskiej/ w Wołominie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA

1.  Zakres robót:

- przewidziany niniejszym Projektem Budowlanym kanalizacji deszczowej (600 wipro w ul. Wileńskiej oraz (300 PVC w ul. Sikorskiego i Toruńskiej /w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic: Wileńskiej i Sikorskiego/ w Wołominie

2. Istniejące obiekty:

- kable: 2t i t

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

- wodociąg 200 i(100

- kanały  c.o.

- gazociąg  (65

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie   bezpieczeństwa:

- brak

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót  budowlanych:

-  roboty budowlane związane z wykonywaniem wykopów

- wykopy w rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych:

- należy oznakować strefy związane z wykonywanie robót    budowlano montażowych i składowaniem materiałów budowlanych

-   należy opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy

6. Roboty budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem kierownika budowy.

7. Osoby pracujące na terenie inwestycji powinny być  przeszkolone w zakresie przepisów BHP.

8.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom - wynikającym z wykonywania robót szczególnego zagrożenia zdrowia – występującym w rejonie prowadzenia tych robót:

- na placu budowy należy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację oraz drogę ewakuacji podczas ewentualnego zagrożenia.

9. Dokumentacja budowy powinna być dostępna w miejscu wyznaczonym przez inwestora i kierownika budowy.

ZESTAWIENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH

| Wpust uliczny | Przyłącze  200 PVC klasy S |
| --- | --- |
| Nr wpustu | Rzędna wpustu m n.p.m. | Rzędna dna przykanalika m n.p.m. | Wysokość wpustu h [m] | Długość [m] | Spadek i [%] | Rzędna wlotu do studni m n.p.m. | Nr studni |
| W1 | 97,00 | 95,47 | 1,53 | 7,5 | 4 | 95,17 | 2 |
| W2 | 97,00 | 95,29 | 1,71 | 7,5 | 4 | 95,17 | 2 |
| W3 | 97,11 | 95,61 | 1,50 | 5,5 | 4 | 95,39 | 3 |
| W4 | 97,11 | 95,61 | 1,50 | 3,0 | 4 | 95,49 | 3 |
| W5 | 97,33 | 95,83 | 1,50 | 3,0 | 4 | 95,71 | 4 |
| W6 | 97,33 | 95,83 | 1,50 | 4,0 | 4 | 95,67 | 4 |
| W7 | 97,06 | 95,35 | 1,71 | 4,5 | 4 | 95,17 | 5 |
| W8 | 97,17 | 95,67 | 1,50 | 3,0 | 4 | 95,55 | 6 |
| W9 | 97,17 | 95,67 | 1,50 | 4,0 | 4 | 95,51 | 6 |